«Справочник структурных элементов и параметров оценки доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг»

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

к – инвалиды на креслах-колясках («колясочники»),

о – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата («опорники»);

с – инвалиды с нарушениями зрения («слепые»),

г – инвалиды с нарушениями слуха («глухие»).

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения, наличие | Нормативная величина, наличие | Категории инвалидов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии) |  |  |  |  |
|  | Вход на территорию (при наличии ограждения) |  |  |  |  |
|  | - ширина прохода, калитки | м | 0,9 и более | к, о |  |
|  | - информация об объекте | наличие | есть | к, о, с, г |  |
|  | Автостоянка посетителей (при наличии) |  |  |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание | м | 50 и менее | к, о |  |
|  | Количество машино-мест для инвалидов | % | 10 и более | к |  |
|  | Габариты машино-места для инвалидов (ширина) | м | 3,5 и более | к |  |
|  | Габариты машино-места для инвалидов (глубина) | м | 5,0 и более | к |  |
|  | Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |  |  |  |  |
|  | - ширина тротуара (пути движения): | м | 1,8 и более | к |  |
|  | - указатели направления движения | наличие | есть | к, г |  |
|  | - ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | наличие | есть | с |  |
|  | - места отдыха | наличие | есть | к, о |  |
|  | Открытая лестница: |  |  |  |  |
|  | - высота подъема | м | справочно |  |  |
|  | - поручни на высоте | м | 0,85 – 0,95 | о, с |  |
|  | - тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) | наличие | есть | с |  |
|  | - контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | есть | с |  |
|  | Пандус на рельефе |  |  |  |  |
|  | - высота подъема одного марша | м | 0,8 и менее | к |  |
|  | - уклон | % | 8 и менее | к |  |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие | к, о |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0,65 – 0,75 | к |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0,85 – 0,95 | о |  |
|  | 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |
|  | Высота площадки | м | справочно |  |  |
|  | Габариты площадки (ширина) | м | 2,2 и более | к |  |
|  | Габариты площадки (глубина) | м | 2,2 и более | к |  |
|  | Поручни (ограждение) | наличие | есть | к, о, с |  |
|  | Навес | наличие | есть | к, о |  |
|  | Информация об объекте | наличие | есть | г |  |
|  | Лестница наружная |  |  |  |  |
|  | Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу | наличие | есть | с |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | есть | с |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие | есть | о, с |  |
|  | - на высоте | м | 0,85-0,95 | о, с |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | есть | о, с |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | есть | о, с |  |
|  | Пандус наружный |  |  |  |  |
|  | Уклон | % | 8 и менее | к |  |
|  | Ширина марша (в чистоте, между поручнями) | м | 1,0 и более | к |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | м | 0,8 и менее | к |  |
|  | Разворотные площадки: |  |  |  |  |
|  | -при въезде на пандус, длина | м | 1,5 и более | к |  |
|  | -при въезде на пандус, ширина | м | 1,5 и более | к |  |
|  | -промежуточная прямая, длина | м | 1,5 и более | к |  |
|  | -промежуточная прямая, ширина | м | 1,0 и более | к |  |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения, длина | м | 1,5 и более | к |  |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения, ширина | м | 1,5 и более | к |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | есть | к, о |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0,65-0,75 | к |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0,85-0,95 | о |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | есть | к |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | есть | к, о |  |
|  | Нескользкое покрытие | наличие | есть | к |  |
|  | Наружный подъемник | наличие | есть | к |  |
|  | Звуковой маяк у входа | наличие | есть | с |  |
|  | Тамбур |  |  |  |  |
|  | Глубина | м | 1,8 и более | к |  |
|  | Ширина | м | 2,2 и более | к |  |
|  | Двери распашные | наличие | справочно | - |  |
|  | Двери автоматические | наличие | справочно | - |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | м | 0,9 и более | к, о |  |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | м | 0,025 и менее | к |  |
| 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |
|  | Лестница на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | есть | с |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | есть | о, с |  |
|  | - на высоте | м | 0,85 – 0,95 | о, с |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня | наличие | есть | о, с |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | есть | о, с |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | м | 1,0 и более | к |  |
|  | Уклон | % | 8 и менее | к |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | м | 1,5 и более | к |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | есть | к, о |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0,65 – 0,75 | к |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0,85 – 0,95 | к, о |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | есть | к |  |
|  | Пандус переносной | наличие | есть | к |  |
|  | Подъемник для инвалидов |  |  |  |  |
|  | - стационарный | наличие |  | к |  |
|  | - мобильный | наличие |  | к |  |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | м | 1,2 и более | к |  |
|  | Разворотные площадки, глубина | м | 1,5 и более | к |  |
|  | Разворотные площадки, ширина | м | 1,5 и менее | к |  |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | есть | к, г |  |
|  | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | есть | к, г |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие | есть | с |  |
|  | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие | есть | г |  |
|  | Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | есть | г |  |
|  | Тактильная схема | наличие | есть | с |  |
|  | Место отдыха и ожидания: |  |  |  |  |
|  | - места для сидения на каждом этаже | наличие | есть | о |  |
|  | - зона для коляски на каждом этаже | наличие | есть | к |  |
|  | Навесное оборудование, выступ в зону движения | м | 0,1 и менее | с |  |
|  | Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка | наличие | есть | с |  |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице | наличие | есть | о |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | есть | о |  |
|  | Пандус внутренний на этаже |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | м | 1,0 и более | к |  |
|  | Уклон | % | 8 и менее | к |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | м | 1,5 и более | к |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | есть | к, о |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0,65 – 0,75 | к |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0,85 – 0,95 | о |  |
|  | Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | есть | с |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | есть | о, с |  |
|  | - на высоте | м | 0,85 – 0,95 | о, с |  |
|  | - горизонтальные завершения | наличие | есть | о, с |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | есть | о, с |  |
|  | - указатели номера этажа на поручне тактильные | наличие | есть | с |  |
|  | Лестница № (вкладки при наличии других лестниц) |  |  |  |  |
|  | Лифт пассажирский |  |  |  |  |
|  | Кабина: |  |  |  |  |
|  | - длина | м | 1,4 и более | к |  |
|  | - ширина | м | 1,1 и более | к |  |
|  | - ширина дверного проема | м | 0,8 и более | к |  |
|  | - поручни | наличие | есть | о |  |
|  | Световая информация в кабине | наличие | есть | г |  |
|  | Звуковая информация в кабине | наличие | есть | с |  |
|  | Знак доступности | наличие | есть | к |  |
|  | Указатели номера этажа напротив лифта | наличие | есть | к, г |  |
| 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности) |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание через окно/прилавок |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | м | 0,8 – 1,1 | к |  |
|  | Габариты зоны обслуживания (глубина) | м | 1,5 и более | к |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |  |  |  |  |
|  | Обслуживание в кабинете № |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету | м | 0,9 и более | к |  |
|  | Высота порога | м | 0,025 и менее | к |  |
|  | Информация тактильная | наличие | есть | с |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | есть | к, о, с, г |  |
|  | - размещение на высоте | м | 1,8 и менее | к |  |
|  | - высота прописных букв | м | 0,025 и более | с |  |
|  | Зона для кресла-коляски | наличие | есть | к |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |  |  |  |  |
|  | Обслуживание с перемещением № |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | м | 1,2 и более | к |  |
|  | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | м | 0,8 – 1,1 | к |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте |  |  |  |  |
|  | Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) |  |  |  |  |
|  | Длина | м | 1,8 и более | к |  |
|  | Ширина | м | 1,6 и более | к |  |
|  | Место для сидения | наличие | есть | о |  |
|  | Крючки для костылей | наличие | есть | о |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |  |  |  |  |
|  | Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |  |  |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | % | 2 и более | к |  |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | м | 1,2 и более | к |  |
|  | Доля мест для лиц с нарушением слуха | % | 2 и более | г |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |
|  | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | есть | к |  |
| 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей |  |  |  |  |  |
|  | Санузел для инвалидов |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие | есть | к |  |
|  | Тактильная маркировка санузла | наличие | есть | с |  |
|  | Ширина дверного проема | м | 0,9 и более | к, о |  |
|  | Раковина: |  |  |  |  |
|  | - зона у раковины (глубина) | м | 1,3 и более | к |  |
|  | - зона у раковины (ширина) | м | 0,85 и более | к |  |
|  | - высота раковины | м | 0,75 – 0,85 | к |  |
|  | - опорный поручень | наличие | есть | о |  |
|  | Кабины для инвалидов: |  |  |  |  |
|  | - количество кабин | ед. | справочно | - |  |
|  | - знак доступности кабины (при необходимости) | наличие | есть | к |  |
|  | - ширина дверного проема | м | 0,9 и более | к, о |  |
|  | - габариты кабины (длина) | м | 1,8 и более | к |  |
|  | - габариты кабины (ширина) | м | 1,65 и более | к |  |
|  | - опорные поручни | наличие | есть | к, о |  |
|  | в т. ч. откидные | наличие | есть | к |  |
|  | - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) | м | 0,8 и более | к |  |
|  | - крючки для костылей | наличие | есть | о |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат |  |  |  |  |